## Slide 1
L’algoritmo consiste in una sommatoria, che moltiplica le emissioni degli inquinanti per cui è presente un valore del coefficiente per il corrispondente coefficiente.
CO2eq
Precursori ozono (Prec_O3)
Sostanze acidificanti (H+)
Gli inquinanti calcolati sono i seguenti:
ALGORITMO PER LA STIMA DELLE EMISSIONI AGGREGATE

## Slide 2
CO2eq = Σi GWPi · Ei
Emissioni di CO2eq
Dove:
CO2eq si calcola e si mette in tabella inquinanti
GWPi si prende dalla tabella POTENZ_INQ_AGGR
Ei = emissione dell’inquinante i per ogni attività comune e combustibile; si prende da taboutput

## Slide 3
Emissioni di Precursori dell’ozono (REC_O3)
PREC_O3 = Σi TOPPi · Ei
Dove:
PREC_O3 si calcola e si mette in tabella inquinanti
TOPPi si prende dalla tabella POTENZ_INQ_AGGR
Ei = emissione dell’inquinante i per ogni attività comune e combustibile; si prende da taboutput

## Slide 4
Emissioni di Sostanze acidificanti (H+)
H+ = Σi APi · Ei
Dove:
H+ si calcola e si mette in tabella inquinanti
APi si prende dalla tabella POTENZ_INQ_AGGR
Ei = emissione dell’inquinante i per ogni attività comune e combustibile; si prende da taboutput

## Slide 5
Un esempio di coefficienti inseriti nella tabella POTENZ_INQ_AGGR

## Slide 6
I coefficienti tengono conto della necessità di conversione delle unità di misura.
Unità di misura (tab. inquinanti)
Macroinquinanti
SO2, NOx, CH4, CO, N2O, NH3, PM2.5, PM10, PTS : t/anno
CO2 : kt/anno
Microinquinanti
metalli pesanti, acidi, F-gas : kg/anno
DIOX : g/anno
Inquinanti aggregati
CO2 eq, H+ : kt/anno
PREC_O3 : t/anno

## Slide 7
Le fonti bibliografiche utilizzati per i coefficienti sono:
GWP :
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
http://epa.gov/nonco2/econ-inv/table.html
Prec_O3 e H+ :
De Leeuw F. (2002) A set of emission indicators for long-range transboundary air pollution, Environmental Science & Policy 5 (2002) 135-145

## Slide 8
Escludendo gli F-gas, l’emissione di CO2eq sarà data dalle emissioni di CO2 + emissioni di CH4 moltiplicate per 0.021 + emissioni di N2O moltiplicate per 0.31.
Il valore inserito di GWP del CH4 (0.021) comprende già la conversione delle unità di misura: l’emissione di CH4 è in t/anno; quella di CO2 eq in kt/anno, di conseguenza il GWP reale di 21 è inserito Inemar pari a 0.021 (21/1000)
Un esempio di calcolo
Per i tre inquinanti CO2, CH4 e N2O, i GWP sono rispettivamente 1, 0.021 e 0.31.
Se le emissioni di CO2 sono 100 kt/anno, quelle di CH4 50 t/anno, quelle di N2O 10 t/anno, le emissioni di CO2eq sono date da:
CO2eq = 100 * 1 kt/anno + 0.021 * 50 kt/anno + 10 * 0.31 kt/anno = 104.2 kt/anno.

## Slide 9
La tabella POTENZ_INQ_AGGR

## Slide 10
Lancio della procedura
Emissioni Aggregate