## Slide 1
Ing. Anna Fraccaroli
Il modulo delle emissioni diffuse

## Slide 2
Emissioni diffuse
Emissioni stimate tramite dati statistici
Emissione = A  FE
Indicatore di attività
(es: consumi di combustibile, produzione di materiali, superficie coltivata, consumo di materie prime, numero di capi, ecc.)
Fattore di emissione
emissione riferita all'unità di attività della sorgente
(es. quantità di inquinante emesso per unità di combustibile consumato, per unità di superficie, ecc.)

## Slide 3
Dati necessari
Tabelle: Indicatori (produzioni, consumi)
Fattori di emissione
Variabili proxy
Comuni e province
Combustibili
Macrosettore Settore Attività

## Slide 4
Indicatori
Indagini presso circa 70 diversi enti, associazioni, aziende (ricerca dati sui siti web o presso altri uffici – ARPA, Regione)
produzioni e consumi ricavati da enti e associazioni di categoria tra cui
Federchimica, Assomet, Federacciai, Federalimentare, Assovetro, Assocarta, Cepe, Bollettino Petrolifero, Snam
Istat fonti.pdf
archivio cave, MUD,
inceneritori
uffici ARPA
uffici Regione
agricoltura, incendi

## Slide 5
Incertezze connesse con l’utilizzo degli indicatori:
Spesso il dato fornito dalle associazioni è disponibile solo a livello nazionale
disaggregazione attraverso le variabili surrogate (proxy) per ottenere un dato regionale e successivamente uno provinciale (input)
Incertezza legata alla rappresentatività delle variabili surrogate (ISTAT)
archivio ASIA (addetti)
popolazione
consumi comunali di metano

## Slide 6
Disaggregazione spaziale delle emissioni
ripartire un dato di emissione stimato ad un livello territoriale aggregato (regione o nazione) ad una porzione di territorio in esso compreso, ad esempio una provincia o un comune
variabili surrogate (proxy): indicatori ritenuti in grado di rappresentare la distribuzione del “peso” delle diverse emissioni nel territorio
El = emissione locale
Et = emissione totale
Vl = valore locale della variabile surrogata
Vt = valore totale della variabile surrogata

## Slide 7
Esempio di disaggregazione con proxy
(nazionale - regionale)
Industria alimentare, prodotti da forno (torte, pasticceria, biscotti…) SNAP 4.6.27
Produzione italiana 2003 (fonte AIDI): 972600 t
Addetti nazionali industria
(codici ATECO 15812 e 15820): 58762 addetti
Addetti in Lombardia: 9073 addetti
Produzione in Lombardia = 972600 * 9073 / 58762
= 150172 t = indicatore regionale
4.6.27

## Slide 8
Esempio di disaggregazione con proxy
(regionale - provinciale)
Industria alimentare, vino SNAP 4.6.6
Produzione in Lombardia 2003 (fonte ISTAT): 853183 hl
Addetti regionali industria
(codici ATECO 15931 e 15932): 977 addetti
Addetti in provincia di Pavia: 211 addetti
Vino prodotto (PV) = 853183 * 211 / 977
= 184260 hl = indicatore provinciale
4.6.6

## Slide 9
Unità di misura
La maggior parte degli indicatori utilizzati è espresso con le seguenti unità di misura:
Tonnellate (t) produzioni e consumi
Ettari (ha) coltivazioni, foreste, incendi
Unità (-) numero di capi, abitanti…
Eccezione per tutte le attività dipendenti dai combustibili:
Gigajoule (Gj)
PCI nella tabella COMBUSTIBILI

## Slide 10
Sono reperibili in letteratura numerosi dati di fattori di emissione. I dati sono riportati in funzione del tipo di impianto, del combustibile e delle tecnologie di depurazione dei fumi.
dati Europei (Corinair, EEA) http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR/en
dati USA (EPA) http://www.epa.gov/ttn/chief/eiip/
dati medi italiani (APAT, Regioni, ARPE) es. http://www.sinanet.apat.it/
Fattori di emissione

## Slide 11
Fattori di emissione
I fattori di emissione inseriti nel database sono individuati dai seguenti campi
- Inquinante - Combustibile
- Unità di misura (num. e denom.)
- Tecnologia - Sistema di abbattimento
- Fonte - Note
- Valore - Incertezza
- Priorità (0 – 1) valore 1 utilizzato da Inemar per le stime