## Slide 1
L’incertezza delle emissioni da traffico

## Slide 2
Grandi incertezze nelle emissioni da traffico
Nei dati a disposizione (parco circolante, percorrenze, ecc)
nella metodologia (es. ruolo dei cicli di guida…)
nei fattori di emissione in generale (pochi dati, in particolare per il PM da scappamento e da pneumatici, freni, abrasione asfalto)
nei fattori di emissione reali dei mezzi pesanti
Per il PM: set di fattori di emissione europei disponibili da ottobre 2001; sostanziale assenza di dati misurati in Italia
Incertezza sul carico dei veicoli pesanti e influenza sulla stima delle emissioni.
ruolo della risospensione ?
km percorsi / Carburanti effettivamente consumati ?

## Slide 3: È difficile valutare il contributo dei veicoli alla formazione di PM10 secondario (da reazioni chimiche secondarie e da condensazione). In particolare non è chiaro l’effetto dell’NH3 emesso in ambito urbano È difficile valutare la risospensione delle polveri presenti sull'asfalto provocata dal passaggio dei veicoli, in quanto le metodologie disponibili (US-EPA) forniscono ancora stime con un elevato grado di incertezza. Non sono disponibili dati per valutare con precisione la differenza fra le emissioni in funzione delle diverse tecnologie adottate e quindi dell'anno di immatricolazione, nonché delle emissioni
Quali sono i parametri più influenti sull’incertezza della stima ?

## Slide 4: Incertezza nella funzione interpolante
Esempio
Curva
interpolante
L’equazione proposta dal COPERT per stimare i fattori di emissione è il risultato dell’interpolazione di punti ricavati da prove sperimentali. I risultati di tali prove sono molto dispersi (dev st. : 0.03 - 0.9).

## Slide 5: Incertezza nel ciclo di guida e classi di veicoli
CICLI DI GUIDA
Sono disponibili due tipologie di cicli:
legislativi (ECE 15, EUDC e NEUDC);
reali.
CLASSI DI VEICOLI
LDV
HDV
I cicli di guida utilizzati dal metodo COPERT potrebbero essere diversi da quelli rappresentativi delle reali condizioni di guida.

## Slide 6
Cicli di guida
Legislativi
UDC
EUDC
Reali
ARTEMIS urbano
ARTEMIS extraurbano
ARTEMIS autostradale

## Slide 7: esempio ARTEMIS urban
Urban dense Free-flow urban Congested, stop Congested, Flowing
low speed stable

## Slide 11: Incertezza: carico dei veicoli pesanti
Il COPERT calcola i fattori di emissione dei veicoli commerciali pesanti ipotizzando che siano carichi al 50%.
Il COPERT propone la seguente formula per stimare l’effetto del carico dei veicoli, da moltiplicare per il fattore di emissione:
Coefficiente di
Correzione
Peso percentuale
effettivo del
veicolo

## Slide 12: Le distribuzioni di probabilità sono una rappresentazione di variabilità e incertezza
Variabilità:
descrive l’eterogeneità spaziale o temporale di un parametro ed è una caratteristica del sistema considerato.
Incertezza:
descrive l’effetto sulla qualità del risultato della non completa informazione o conoscenza relativa ai parametri e dal grado di adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato.
Numero di veicoli
Velocità
Fattore di emissione
Velocità
Carico dei veicoli

## Slide 13: L’analisi dell’incertezza delle emissioni da traffico: il caso dei veicoli commerciali in Lombardia
VII EXPERT PANEL “Emissioni da trasporto su strada”
Cinzia Pastorello, Stefano Caserini, Michele Giugliano
Politecnico di Milano, DIIAR, Sez. Ambientale

## Slide 14: APPLICAZIONE DEL METODO PROBABILISTICO
Sequenza delle operazioni
Definizione delle distribuzioni
dei parametri in ingresso
Simulazione Monte Carlo
Generazione distribuzione dei risultati
Analisi dell’incertezza
Analisi di sensitività
Definizione delle distribuzioni
dei parametri in ingresso

## Slide 15: Distribuzioni di probabilità delle emissioni complessive

## Slide 16: Emissioni di polveri su un generico arco
Provinciale
Statale storica
Autostrada
Superstrada
Tangenziale
SS attraversamento
SS secondaria
Kg km-1 a-1

## Slide 17: Conclusioni dell’analisi delle incertezze
Le emissioni di polveri sono le più condizionate dalle fonti di incertezza considerate.
L’incertezza delle emissioni dei veicoli commerciali leggeri è maggiore di quella dei veicoli commerciali pesanti.
L’incertezza delle emissioni sulle strade extraurbane è maggiore o uguale a quella delle emissioni sulle strade a scorrimento veloce.

## Slide 18: Analisi di sensitività delle emissioni di PM per veicolo e tipo di strada: HDV
Analisi di sensitività delle emissioni di polveri per veicolo Copert 55 (conventional con peso a pieno carico 7,5-12t) sulle superstrade e sulle provinciali.

## Slide 19: Analisi di sensitività delle emissioni di PM per tipologia di strada (in termini di contributi alla varianza)
  Sulle strade a scorrimento veloce il contributo maggiore alla varianza delle emissioni spetta all’incertezza dei fattori di emissione e, in particolare quelli dei veicoli commerciali leggeri. Segue la variabilità della velocità. Il contributo del carico è ininfluente.
  Sulle strade extraurbane il ruolo decisivo spetta alla variabilità della velocità.

## Slide 20: Analisi di sensitività delle emissioni di polveri in Lombardia

## Slide 21: Analisi di sensitività delle emissioni di CO in Lombardia

## Slide 22: Analisi di sensitività delle emissioni di NOx in Lombardia
[t a-1]

## Slide 23: Conclusioni sull’analisi di sensitività
 | PM | CO | NOx
Incertezza velocità |  |  | 
Incertezza fattori di emissione |  |  | 
Incertezza carico |  |  | 
Variabilità velocità |  |  | 
Molto rilevante | Molto Rilevante | Molto rilevante
Molto rilevante |  | Molto rilevante
Poco rilevante | Poco rilevante | 
Poco rilevante |  | Poco rilevante
Per le emissioni complessive:
Per le emissioni dei veicoli commerciali pesanti rimane determinante l’incertezza della velocità, ma emerge la rilevanza dell’incertezza del carico dei veicoli e dei fattori di emissione per CO e NOx.
Rilevante | 
 | Rilevante
Rilevante | 

## Slide 24
Le emissioni di polveri sono le più condizionate dalle fonti di incertezza considerate.
L’incertezza delle emissioni dei veicoli commerciali leggeri è maggiore di quella dei veicoli commerciali pesanti.
L’incertezza della velocità media e l’incertezza dei fattori di emissione (soprattutto dei veicoli commerciali leggeri) sono determinanti nella stima dell’incertezza delle emissioni.
Il contributo del carico dei veicoli incide sulle emissioni dei veicoli commerciali pesanti, ma con variazioni percentuali inferiori al 6%.

## Slide 25
Dati di carburanti: differenza fra vendite regionali e consumi
gasolio
benzina
Apprezzabili differenze a livello regionale
Dati di carburanti: incertezze sulle vendite e sugli effettivi consumi

## Slide 26
Dati di carburanti: differenza fra vendite regionali e consumi BP / 3
Importanti differenze a livello provinciale ! (- 110 % + 11 %)

## Slide 27
Confronto fra i dati di 5 regioni del Nord Italia 1/4

## Slide 28
Confronto fra i dati di 5 regioni del Nord Italia 2/4

## Slide 29
Confronto fra i dati di 5 regioni del Nord Italia 3/4

## Slide 30
Confronto fra i dati di 5 regioni del Nord Italia 4/4
Necessità di definire una metodologia comune, verificabile e consistente, per la stima dei consumi di carburanti a scala regionale