## Slide 1
Inemar e le emissioni da traffico

## Slide 2
Da cosa dipende la presenza di PM10 in atmosfera ?
Emissioni
Meteorologia
Reazioni chimiche di formazione secondaria

## Slide 3: EMISSIONI DA COMBUSTIONI MOBILI
Emissioni allo scarico derivano da: - condizioni di combustione - combustibile
Emissioni evaporative derivano da: - combustibile - condizioni ambientali
Emissioni da abrasione: - freni - pneumatici - abrasione asfalto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4
Classificazione Corinair delle emissioni da traffico
7 TRASPORTO SU STRADA
7.1 Automobili
7.1.1 Autostrade 7.1.2 Strade extraurbane 7.1.3 Strade urbane
7.2 Veicoli leggeri < 3.5 t
7.2.1 Autostrade 7.2.2 Strade extraurbane 7.2.3 Strade urbane
7.3 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus
7.3.1 Autostrade 7.3.2 Strade extraurbane 7.3.3 Strade urbane
7.4 Motocicli < 50 cm3
7.5 Motocicli > 50 cm3
7.4.1 Autostrade 7.4.2 Strade extraurbane 7.4.3 Strade urbane
7.6 Evaporazione di benzina dai veicoli
7.7 Pneumatici e uso dei freni

## Slide 5: Stima delle emissioni da traffico
Traffico diffuso (urbano)
Traffico lineare

## Slide 6: Traffico lineare su grandi arterie (autostrade, tangenziali, superstrade, statali, provinciali)
matrici origini / destinazione degli spostamenti (da dati censimentio da indagini ad hoc)
dati di traffico disponibili derivanti da rilevamenti sistematici e occasionali su strade statali e provincialio urbane (es. http://www.provincia.milano.it/trasport/sito_5/index.html)
modello di assegnazione del traffico su un grafo stradale
transiti dei veicoli sugli archi del grafo stradale

## Slide 7: Consumi traffico diffuso
Dati traffico lineare
Copert III (Fattori di emissione)
Emissioni traffico lineare
Vendite di carburante registrate ai distributori
Consumi traffico lineare
Copert III (Fattori di emissione)
Emissioni traffico diffuso
Schema di calcolo diffuse

## Slide 8
Base di dati di traffico necessaria per la stima delle emissioni lineari
Distribuzioni temporali per ricavare il numero di veicoli nelle altre fasce orarie, giorni e stagioni.
Curve di deflusso per calcolare la velocità media in relazione al numero di veicoli su ogni arco.
Composizione parco circolante.

## Slide 9: Metodologia di stima delle emissioni da traffico
Metodo COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport) per la stima dei fattori di emissione.
Gli algoritmi di calcolo proposti per stimare i fattori di emissione (g/km) sono ricavati da misure sperimentali su classi di veicoli rappresentativi delle diverse tecnologie motoristiche.
I fattori di emissioni sono suddivisi per:
  inquinante,
  tipo di veicolo,
  in funzione della velocità media di un ciclo di guida.

## Slide 10
Fonti di dati
EEA (1999) COPERT III. Methodology and Emission Factors, Technical Report. Version 2.1. Metodologia ufficiale prevista per la stima delle emisssioni da traffico nell'ambito dell'inventario europeo Corinair per la stima delle emissioni nell'ambito della convenzione sull'inquinamento transfrontaliero
TNO-MEP ( 2001) Data collected within the CEPMEIP project (Co-ordinated European Programme on Particulate Matter Emission Inventories Projections and Guidance) http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm
IIASA (2001) International Institute for Applied Systems Analysis: "A framework to estimate the potential costs for the control of fine particulate emissions in Europe". Anke Lukewille, Imrich Bertok, Markus Amman, Janusz Cofala, Frantisek Gyarfas, Chris Heyes, Niko Karvosenoja, Zbigniew Klimont and Wolfang Schopp. Interim Report 2001
EEA (2005) COPERT IV. Methodology and Emission Factors, Technical Report. Version 2.1. Metodologia ufficiale prevista per la stima delle emisssioni da traffico nell'ambito dell'inventario europeo Corinair per la stima delle emissioni nell'ambito della convenzione sull'inquinamento transfrontaliero
Altri aggiornamenti in corso

## Slide 11
COPERT IV – principali modifiche
aggiornamento dei fattori di emissioni per i veicoli Euro I e successivi (sia benzina che diesel, anche per veicoli dotati di filtri per il particolato)
fattori di emissione di PM anche in termini di numero di particelle e superficie per diverse classi granulometriche
fattori di emissione per veicoli ibridi
nuovi fattori di emissioni per gas serra (N2O, CH4) e per NH3 contenenti l’effetto di deterioramento con l’età del veicolo
fattori di emissione per motocicli e ciclomotori Euro II (con dati di fattori di emissione di PM dai veicoli a due tempi)
fattori di emissione per veicoli pesanti Euro II e successivi.

## Slide 12: Traffico diffuso
Raccolta e analisi dati dai Piani Urbani del Traffico
Analisi dei dati relativi al parco circolante (www.aci.it)
definizione delle percorrenze urbane dei veicoli e delle velocità
E = emissioni
P = percorrenza media annua
N = numero veicoli (dati dati delle immatricolazioni)
Fe = fattore di emissione

## Slide 13
Percorrenze
(km/anno percorsi dagli autoveicoli)
dipendono da:
Anno di immatricolazione
Tipo di carburante
Cilindrata
Presenza (o no) della marmitta catalitica

## Slide 14: Le percorrenze dei veicoli sono importanti perché: - permettono di stimare il numero dei veicoli effettivamente circolanti su una strada, noti i dati di flussi di traffico aggregati in macrocategorie e di parco immatricolato - la relazione fra la percorrenza e l’età dei veicoli influisce sulla stima delle emissioni delle prime classi Euro
Necessità di aggiornare le stime e di estendere la metodologia ai veicoli leggeri, pesanti e ai ciclomotori

## Slide 15
Grandi incertezze nelle emissioni da traffico
fattori di emissione
pochi dati sulle emissioni di PM da scappamento, pneumatici, freni, abrasione asfalto
ruolo della risospensione ?
mezzi pesanti
effetto del carico dei veicoli pesanti
bilancio carburanti a scala regionale.
quali sono i parametri più influenti sull’incertezza della stima ?